## Slide 1: MBR Projekt bemutató
Készítette:
Bardóci Bence
Szántó Róbert
Kiss Máté

## Slide 2: A hálózat tervezése
Három telephelyre lett tervezve.
Mind a három helyre VLAN, Pilisvörösváron és Békásmegyeren található vezeték nélküli hálózat, szerver csak Pilisvörösváron található.
Szerveren DHCP fut ami a Pilisvörösvárat látja el.

## Slide 3: Munka megosztás a csapaton belül
Kiss Máté: Linux szerver konfigurációja, dokumentációk elkészítése/dokumentálása, feladatok segítése.
Bardóci Bence: Windows szerver konfigurációja , dokumentációk elkészítése/dokumentálása, hálózati eszközök konfigurálásában való segítés.
Szántó Róbert: Projekt vezető, hálózati eszközök konfigurálása, logikai topológia elkészítése, telephelyek közötti kapcsolat tesztelése.

## Slide 4: Projekt során használt programok
Időbeosztás gitlab.com
Dokumentációs programok  Microsoft Word
Logikai topológia  Packet tracer

## Slide 5: Műszaki megvalósítás

## Slide 6: A hálózat működése I.
Szerver működése:
DHCP fut a szerveren
Router beállítások:
Routerek OSPF irányító protokollt használnak
Minden egyes VLAN számára címeket oszt ki Pilisvörösváron belül
DHCP fut Békásmegyeren és a 13. kerületi telephelyen.

## Slide 7: Vpn a hálózaton belül
GRE Tunnelekkel hoztuk létre a VPN kapcsolatokat
A telephelyeket összekötő routerek között vannak elhelyezve a GRE Tunnelek
Tunnel 1
    Pilisvörösvár  Békásmegyer 10.10.10.8 /30
Tunnel 2
    Pilisvörösvár  13.Kerület. 10.10.10.4 /30
Tunnel 0:
    Békásmegyer 13.Kerület. 10.10.10.0 /30

## Slide 8: A hálózat működése II.
További beállítások:
  VLAN felépítése:
    10-es VLAN vezetőség.
    20-es VLAN csapatnak.
    30-as VLAN gazdasági csapat
    40-es Rendszergazda
    99- es Szervernek

## Slide 9: Ip tábla

## Slide 10: Hálózat tesztelés
13. Kerületből lett pingelve a többi telephely VLAN-ra.

## Slide 11: Windows szerver i.
Windows Szerver Telepítése és Konfigurálása
Active Directory:
Pilisvörösvár Football Edzőközpont:
Klub Vezetés
Klub Management
Foci Management
Foci Csapat
Foci Stábtagok (edzők, orvosok, szertárosok)
Békásmegyer Futsal/Kézi Edzőközpont:
Kézi Csapat
Kézi Management
Kézi Stábtagok (edzők, orvosok, szertárosok)
Futsal Csapat
Futsal Stábtagok (edzők, orvosok, szertárosok)
Futsal Management
III.Kerületi Stadion/Sport Csarnok és FanShop:
Stadion/Sport Csarnok Vezetés
Falábú Favágók FanShop
Meccs Szervezés
Football Stadion Management
Sport Csarnok Management

## Slide 12: Windows szerver ii.
DHCP Szolgáltatás:
VLAN :
Excluded address-ek: 192.168.10.1-192.168.10.5
A VLAN 20, 30, 40 hasonló beállításokkal
DNS Szolgáltatás és Hálókártya beállítása:
Belsőhálózat: 192.168.99.10 /27
Start ip address: 192.168.10.5
Last ip address: 192.168.10.126
Subnet Mask: 255.255.255.128
Default Gateway: 192.168.10.1
DNS: falabufavagokse.local
Gépnév beállítása: pc01 (MBR01 az admin gép)
Lemez kezelés és közös mappák létrehozása
Szerver mentés és WIN10 kliens létrehozása
Tartományba lépés és hálózat tesztelése

## Slide 13: Linux szerver Script i.
Linux Szerver Telepítési Script
Áttekintés:
Bash script, amely automatizálja a telepítést és konfigurálást
Több hasznos szolgáltatás beállítása és konfigurálása
Fő Funkciók:
Rendszer előkészítése: Csomagok frissítése és telepítése
Szabad port keresése és csomagok telepítése
phpMyAdmin felhasználó létrehozása
Node-RED telepítése és konfigurálása: Systemd szolgáltatásfájl létrehozása
Tűzfal (UFW) konfiguráció: Biztonsági beállítások alkalmazása
phpMyAdmin konfiguráció: Elérhetővé tétel a 8080-as porton
Szolgáltatások ellenőrzése és progrész sáv vizualizálása

## Slide 14: Linux szerver Script iI.
Használati utasítás
Script futtatása:
Chmod 777 t.sh
Előfeltételek:
Debian-alapú rendszer (pl. Ubuntu)
./t.sh
Root jogosultság.
Fontos Megjegyzések és Korlátozások:
Biztonság: Egyszerű jelszó MySQL admin felhasználó számára
Hibaellenőrzés a logok alapján
Módosítható paraméterek: Node_RED és phpMyAdmin portok

## Slide 15: Linux script

## Slide 16: Köszönjük a figyelmet!